## Slide 1: PFE: HydroRam
Quentin LETELLIER
24/03/2011

## Slide 2: Objectifs de l’étude:
Expliciter le fonctionnement d’un bélier hydraulique
Mettre au point un outil de calcul de prédiction/optimisation des performances d’un bélier hydraulique.
Concevoir un bélier hydraulique économique à partir d’un maximum de pièces du commerce faciles à approvisionner.
Vérifier avec le prototype que l’on a bien coïncidence entre les résultats pratiques et ceux déterminés théoriquement avec de vérifier la pertinence de la modélisation et si les épures de Bergeron sont bien applicables aux béliers hydrauliques.

## Slide 3: Historique:
Inventé en 1792 par Joseph Montgolfier.
Différents travaux réalisés par Lorenz, Etelwein, Herza…
Etude à peu près complète par L. Bergeron en 1928
Le bélier hydraulique, malgré ses nombreuses qualités, s’est relativement peu développé: malgré sa simplicité apparente, cette machine met en jeu des phénomènes complexes.

## Slide 4: Qu’est ce qu’un bélier hydraulique?
Conduite amont
Conduite de refoulement
Pompe permettant de relever de l’eau en utilisant l’énergie d’une chute d’eau de hauteur plus faible (sans apport d’énergie extérieure).
Exemple: Conduite amont: -2 mètres de dénivelé
-200 litres/minute
Refoulement: -30 mètres de hauteur
-60 litres/minute

## Slide 5: Qu’est ce qu’un bélier hydraulique?
Phénomène principal entrant en jeu, et permettant de faire monter le fluide dans la conduite de refoulement: Le coup de bélier (Un clapet se ferme brusquement et crée le coup de bélier-Fréquence:
Coup de bélier:
Quand on ferme brusquement un robinet, du fait de l’arrêt de l’écoulement et de l’inertie de la masse d’eau en mouvement, la pression augmente brutalement.
Ceci crée un choc qui souvent se traduit par un bruit.
Les variations de pression entrant en jeu sont telles que si l’installation n’est pas correctement calculée elle risque d’éclater.
Le bélier hydraulique utilise cette surpression pour faire monter le fluide dans la conduite de refoulement.
L’énergie cinétique est transformée en énergie potentielle.

## Slide 6: Qu’est ce qu’un bélier hydraulique?
Quelques exemples de béliers existants:
Maquette du bélier créée par son inventeur, Joseph Montgolfier, en 1792.
Exemple de bélier en fonte commercialisé dans les années 1930.

## Slide 7: Qu’est ce qu’un bélier hydraulique?
Quelques exemples de béliers existants:
Bélier artisanal

## Slide 8: Qu’est ce qu’un bélier hydraulique?
Schéma des différents éléments composant le bélier:
Clapet de refoulement
Clapet de choc
Collecteur d’eau amont. Alimenté par une source, un cours d’eau…
Conduite de batterie
Hauteur motrice
Cloche à air
Conduite de refoulement
Hauteur de refoulement

## Slide 9: Principe de fonctionnement
Etape n°1: Clapet de batterie ouvert ; clapet de refoulement fermé.
Le clapet de batterie étant ouvert, l’eau s’élance dans la tuyauterie de batterie et la vitesse/débit augmente progressivement.
Clapet de refoulement
FERME
Clapet de choc
OUVERT
Conduite de batterie
Conduite de refoulement
L’augmentation de la vitesse en fonction du temps dans une tuyauterie est donnée par la loi de Bergeron:
Avec:
Chart: Mise en eau de la conduite

## Slide 10: Principe de fonctionnement
Etape n°2: Clapet de batterie ouvert ; clapet de refoulement fermé.
L’eau continue d’accélérer, lorsqu’elle atteint une vitesse critique le clapet commence à se fermer.
Bilan des forces qui s’exercent sur le clapet de batterie:
Le débit augmentant, lorsque , alors le clapet de batterie commence à se fermer.
Force exercée sur le clapet:
Poids, éventuel ressort… notée F0.
Force exercée par l’eau sur le clapet de batterie (correspond à la perte de charge du clapet).
De la forme F=Cste*V²

## Slide 11: Principe de fonctionnement
Etape n°3: Clapet de batterie fermé ; clapet de refoulement ouvert.
Le clapet de batterie se ferme brusquement: un coup de bélier se produit.
La pression augmente donc brutalement.
Lorsque cette pression est suffisante le clapet de refoulement s’ouvre.
De l’eau commence à passer à travers le clapet de refoulement.
La connaissance précise des phénomènes mis en jeu lors de cette étape est primordiale: C’est ici que va se jouer le rendement du bélier (quantité d’eau refoulée).
Cette étape sera approfondie dans la suite du powerpoint.

## Slide 12: Principe de fonctionnement
Etape n°3: Clapet de batterie fermé ; clapet de refoulement ouvert.
Clapet de refoulement
Clapet de batterie
Collecteur d’eau amont.
Conduite de batterie
Conduite de refoulement
Onde de pression
Augmentation de la pression

## Slide 13: Principe de fonctionnement
Etape n°4: Clapet de batterie fermé ; clapet de refoulement fermé.
Au fur et à mesure que l’eau s’écoule par le clapet de refoulement, la pression dans la conduite motrice diminue.
Elle va devenir trop faible pour continuer à ouvrir le clapet de refoulement, celui-ci étant en effet soumis au poids de la colonne d’eau de refoulement.
Il va donc se refermer.
Clapet de refoulement
se refermant
Clapet de batterie FERME
Conduite de batterie
Onde de surpression
Pression trop faible pour ouvrir le clapet de refoulement

## Slide 14: Principe de fonctionnement
Etape n°5: Clapet de batterie ouvert ; clapet de refoulement fermé.
A la fin du coup de bélier le tuyau de batterie se décomprime.
 Ceci entraine un recul de l’eau qui va ouvrir le clapet de batterie.
Clapet de refoulement FERME
Clapet de batterie OUVERT
Conduite de batterie
Recul de l’eau

## Slide 15: Principe de fonctionnement
Etape n°6 = Etape n°1: Clapet de batterie ouvert ; clapet de refoulement fermé.
Le clapet étant ouvert, l’eau va se mettre à accélérer dans la conduite de batterie.
 On est ainsi dans la même situation qu’à l’étape 1.
Clapet de refoulement
FERME
Clapet de batterie
OUVERT
Conduite de batterie
Conduite de refoulement

## Slide 16: Principe de fonctionnement
Rôle de la cloche à air:
Lors du cycle de fonctionnement du bélier, l’eau n’est refoulée que durant une seule étape.
La cloche à air permet de régulariser le débit dans la conduite de refoulement, c’est-à-dire avoir un débit constant sur l’ensemble du cycle.
Ceci a aussi pour effet de diminuer les pertes de charges dans la conduite de refoulement (car on diminue la vitesse).
Cloche à air

## Slide 17: Présentation d’une méthode d’analyse des coups de bélier basée sur les travaux de M. Bergeron
La connaissance des phénomènes entrant en jeu dans l’étape n°3 du cycle (qui fait intervenir le coup de bélier) est primordiale:
C’est lors de cette étape que va se jouer une grande partie du rendement du bélier.
Dans la littérature sur le bélier, beaucoup d’approximations sont faites.

## Slide 18: Présentation d’une méthode d’analyse des coups de bélier basée sur les travaux de M. Bergeron
Rappel: Lors de l’étape 3 le clapet de batterie du bélier hydraulique vient de se fermer brusquement.
La masse d’eau à l’intérieur de la conduite de batterie qui était alors en mouvement est donc stoppée brusquement.
On a donc augmentation de la pression et formation d’un coup de bélier.
Utilisation des épures de Bergeron, normalement dédiées à la protection des réseaux contre les surpressions dues aux coups de bélier.

## Slide 19: Présentation d’une méthode d’analyse des coups de bélier basée sur les travaux de M. Bergeron
Coup de bélier= onde de pression-débit qui va parcourir la tuyauterie.
Caractéristiques de l’onde créée:
Vitesse de propagation: dépend du matériau de la tuyauterie
Exemple:
Période:
L
T=2.L/a
Ex: Pour L=15m,
T= 100ms (PE)
T= 23ms (acier)

## Slide 20: Présentation d’une méthode d’analyse des coups de bélier basée sur les travaux de M. Bergeron
Coup de bélier= onde de pression-débit qui va parcourir la tuyauterie.
Caractéristiques de l’onde créée:
Amplitude:
Valeurs de débit/pression que va prendre l’onde au cours de son cheminement dans le tuyau, déterminé grâce aux épures de Bergeron.
Epures de Bergeron:
Principe: On suit une particule fictive qui se déplace à la même vitesse que l’onde de pression débit. Sur ce chemin, P et Q varient linéairement, selon une droite:
L

## Slide 21: Présentation d’une méthode d’analyse des coups de bélier basée sur les travaux de M. Bergeron
Coup de bélier= onde de pression-débit qui va parcourir la tuyauterie.
Epures de Bergeron:
Principe: On suit une particule fictive qui se déplace à la même vitesse que l’onde de pression débit. Sur ce chemin, P et Q varient linéairement, selon une droite:
Chaque formule est donc valable sur une demi-période.
Epure: Construction graphique où l’on va tracer les différents segments qui correspond chacun à une demie période de l’onde.
L

## Slide 22: Etude d’un coup de bélier sur un système simple: Conduite + Vanne
A l’instant t=0, on ferme instantanément la vanne située en bout de conduite.
t<0
t=0
A cause de l’arrêt de l’écoulement et de l’inertie du fluide il va se créer une onde plane de pression-débit qui va se propager dans le tuyau.

## Slide 23
Construction de l’épure:
On connait la pente de chaque segment. Pour pouvoir le tracer il faut en connaitre deux points:
1er segment: 1er point: au moment exact où l’on ferme la vanne, l’onde du coup de bélier n’a pas encore atteint le réservoir. Le débit sera donc celui du régime permanent, et la pression correspond à la hauteur du réservoir.
2ème point: la particule fictive avance maintenant vers la vanne, qui est fermée (débit nul). Il sera donc à l’intersection de la droite de Bergeron et de l’axe des abcisses.
2ème segment: Comme on a continuité on repart du point précédent, et ainsi de suite…
0
q
h
Caractéristique à l’extrémité amont: réservoir de hauteur H
Caractéristique à l’extrémité aval: vanne fermée: débit nul.
. H0,q0
Régime permanent
.
H0,q0
Dans le sens du débit: pente=
.V
R.
0 R
1 V
3 V
4 R
2 R
Dans le sens inverse du débit: pente=
Temps de propagation de l’onde de la vanne au réservoir: t=L/a

## Slide 24: Application aux béliers hydrauliques:
Etape 3 du fonctionnement:

## Slide 25
Courbes caractéristiques:
Clapet de batterie
Chart: Q(L/min)
| -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
H(m) | 5.2742 | 5.1499 | 5.0321 | 4.9206 | 4.8155 | 4.7167 | 4.6243 | 4.5383 | 4.4587 | 4.3854 | 4.3185 | 4.258 | 4.2039 | 4.1561 | 4.1147 | 4.0796 | 4.051 | 4.0287 | 4.0127 | 4.0032 | 4 | 3.9968 | 3.9873 | 3.9713 | 3.949 | 3.9204 | 3.8853 | 3.8439 | 3.7961 | 3.742 | 3.6815 | 3.6146 | 3.5413 | 3.4617 | 3.3757 | 3.2833 | 3.1845 | 3.0794 | 2.9679 | 2.8501 | 2.7258 | 2.5952 | 2.4582 | 2.3149 | 2.1652 | 2.0091 | 1.8466 | 1.6778 | 1.5026 | 1.321 | 1.1331 | 0.93878 | 0.73809 | 0.53104 | 0.31761 | 0.097816 | -0.12835
Q (L/min) H(m) | 10 | 10.0013 | 10.0051 | 10.0114 | 10.0202 | 10.0316 | 10.0455 | 10.0619 | 10.0809 | 10.1024 | 10.1264 | 10.153 | 10.182 | 10.2136 | 10.2478 | 10.2844 | 10.3236 | 10.3653 | 10.4096 | 10.4564 | 10.5057 | 10.5575 | 10.6118 | 10.6687 | 10.7282 | 10.7901 | 10.8546 | 10.9216 | 10.9911 | 11.0631 | 11.1377 | 11.2148 | 11.2945 | 11.3767 | 11.4614 | 11.5486 | 11.6383
Conduite de batterie
Hauteur motrice
Caractéristique de la conduite de batterie (H-PDC)
Clapet de refoulement
Cloche à air
Caractéristique du circuit de refoulement (h+PDC)
Caractéristique du clapet de batterie ouvert (PDC)
Point de fonctionnement clapet maintenu ouvert
Point de déclenchement de la fermeture du clapet avant obtention du régime permanent
Point de déclenchement de la fermeture du clapet après obtention du régime permanent: le bélier ne peut pas fonctionner.

## Slide 26: Application des épures aux béliers hydrauliques
Chart: Q(L/min)
| -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
H(m) | 5.2742 | 5.1499 | 5.0321 | 4.9206 | 4.8155 | 4.7167 | 4.6243 | 4.5383 | 4.4587 | 4.3854 | 4.3185 | 4.258 | 4.2039 | 4.1561 | 4.1147 | 4.0796 | 4.051 | 4.0287 | 4.0127 | 4.0032 | 4 | 3.9968 | 3.9873 | 3.9713 | 3.949 | 3.9204 | 3.8853 | 3.8439 | 3.7961 | 3.742 | 3.6815 | 3.6146 | 3.5413 | 3.4617 | 3.3757 | 3.2833 | 3.1845 | 3.0794 | 2.9679 | 2.8501 | 2.7258 | 2.5952 | 2.4582 | 2.3149 | 2.1652 | 2.0091 | 1.8466 | 1.6778 | 1.5026 | 1.321 | 1.1331 | 0.93878 | 0.73809 | 0.53104 | 0.31761 | 0.097816 | -0.12835
Q (L/min) H(m) | 10 | 10.0013 | 10.0051 | 10.0114 | 10.0202 | 10.0316 | 10.0455 | 10.0619 | 10.0809 | 10.1024 | 10.1264 | 10.153 | 10.182 | 10.2136 | 10.2478 | 10.2844 | 10.3236 | 10.3653 | 10.4096 | 10.4564 | 10.5057 | 10.5575 | 10.6118 | 10.6687 | 10.7282 | 10.7901 | 10.8546 | 10.9216 | 10.9911 | 11.0631 | 11.1377 | 11.2148 | 11.2945 | 11.3767 | 11.4614 | 11.5486 | 11.6383
Caractéristique du circuit de refoulement: joue de rôle de soupape d’écrêtement
Analogie avec le système conduite + vanne:

## Slide 27: Application des épures aux béliers hydrauliques
27
Chart: Q(L/min)
| -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
H(m) | 5.2742 | 5.1499 | 5.0321 | 4.9206 | 4.8155 | 4.7167 | 4.6243 | 4.5383 | 4.4587 | 4.3854 | 4.3185 | 4.258 | 4.2039 | 4.1561 | 4.1147 | 4.0796 | 4.051 | 4.0287 | 4.0127 | 4.0032 | 4 | 3.9968 | 3.9873 | 3.9713 | 3.949 | 3.9204 | 3.8853 | 3.8439 | 3.7961 | 3.742 | 3.6815 | 3.6146 | 3.5413 | 3.4617 | 3.3757 | 3.2833 | 3.1845 | 3.0794 | 2.9679 | 2.8501 | 2.7258 | 2.5952 | 2.4582 | 2.3149 | 2.1652 | 2.0091 | 1.8466 | 1.6778 | 1.5026 | 1.321 | 1.1331 | 0.93878 | 0.73809 | 0.53104 | 0.31761 | 0.097816 | -0.12835
Q (L/min) H(m) | 10 | 10.0013 | 10.0051 | 10.0114 | 10.0202 | 10.0316 | 10.0455 | 10.0619 | 10.0809 | 10.1024 | 10.1264 | 10.153 | 10.182 | 10.2136 | 10.2478 | 10.2844 | 10.3236 | 10.3653 | 10.4096 | 10.4564 | 10.5057 | 10.5575 | 10.6118 | 10.6687 | 10.7282 | 10.7901 | 10.8546 | 10.9216 | 10.9911 | 11.0631 | 11.1377 | 11.2148 | 11.2945 | 11.3767 | 11.4614 | 11.5486 | 11.6383
2R
1V
3 V
4R
5V
6R
7V
1:le clapet de refoulement écrête les ondes de pression: il est donc ouvert et un débit passe au refoulement
2: La surpression n’est plus assez importante pour ouvrir le clapet de refoulement: on se retrouve dans le cas d’une vanne fermée
3: Lorsque la dépression propre au coup de bélier se crée, ceci va ouvrir le clapet de batterie.
L’extrémité du bélier s’ouvre: le coup de bélier disparait et un nouveau cycle s’amorce.
A,L,S fondamentaux

## Slide 28: Application des épures aux béliers hydrauliques
28
Chart: Q(L/min)
| -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
H(m) | 5.2742 | 5.1499 | 5.0321 | 4.9206 | 4.8155 | 4.7167 | 4.6243 | 4.5383 | 4.4587 | 4.3854 | 4.3185 | 4.258 | 4.2039 | 4.1561 | 4.1147 | 4.0796 | 4.051 | 4.0287 | 4.0127 | 4.0032 | 4 | 3.9968 | 3.9873 | 3.9713 | 3.949 | 3.9204 | 3.8853 | 3.8439 | 3.7961 | 3.742 | 3.6815 | 3.6146 | 3.5413 | 3.4617 | 3.3757 | 3.2833 | 3.1845 | 3.0794 | 2.9679 | 2.8501 | 2.7258 | 2.5952 | 2.4582 | 2.3149 | 2.1652 | 2.0091 | 1.8466 | 1.6778 | 1.5026 | 1.321 | 1.1331 | 0.93878 | 0.73809 | 0.53104 | 0.31761 | 0.097816 | -0.12835
Q (L/min) H(m) | 10 | 10.0013 | 10.0051 | 10.0114 | 10.0202 | 10.0316 | 10.0455 | 10.0619 | 10.0809 | 10.1024 | 10.1264 | 10.153 | 10.182 | 10.2136 | 10.2478 | 10.2844 | 10.3236 | 10.3653 | 10.4096 | 10.4564 | 10.5057 | 10.5575 | 10.6118 | 10.6687 | 10.7282 | 10.7901 | 10.8546 | 10.9216 | 10.9911 | 11.0631 | 11.1377 | 11.2148 | 11.2945 | 11.3767 | 11.4614 | 11.5486 | 11.6383
2R
1V
3 V
4R
5V
6R
7V
Volume refoulé par le bélier=
Durée totale de refoulement dans la cloche :nb d’AR*
Débit refoulé dans la tuyauterie de refoulement en fonction du temps:
Réintroduction de la variable temps:
t=0
t=T (période)
Avant que la première particule, qui a été lancée à t=0 ne revienne au réservoir, celui-ci sera toujours à l’état initial.
Pendant ce temps là, on peut donc lancer d’autres particules.
Chaque valeur atteinte par les droites de Bergeron sera donc maintenue dans l’installation pendant un temps correspondant à une période T.

## Slide 29: Application des épures aux béliers hydrauliques
29
Chart: Q(L/min)
| -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
H(m) | 5.2742 | 5.1499 | 5.0321 | 4.9206 | 4.8155 | 4.7167 | 4.6243 | 4.5383 | 4.4587 | 4.3854 | 4.3185 | 4.258 | 4.2039 | 4.1561 | 4.1147 | 4.0796 | 4.051 | 4.0287 | 4.0127 | 4.0032 | 4 | 3.9968 | 3.9873 | 3.9713 | 3.949 | 3.9204 | 3.8853 | 3.8439 | 3.7961 | 3.742 | 3.6815 | 3.6146 | 3.5413 | 3.4617 | 3.3757 | 3.2833 | 3.1845 | 3.0794 | 2.9679 | 2.8501 | 2.7258 | 2.5952 | 2.4582 | 2.3149 | 2.1652 | 2.0091 | 1.8466 | 1.6778 | 1.5026 | 1.321 | 1.1331 | 0.93878 | 0.73809 | 0.53104 | 0.31761 | 0.097816 | -0.12835
Q (L/min) H(m) | 10 | 10.0013 | 10.0051 | 10.0114 | 10.0202 | 10.0316 | 10.0455 | 10.0619 | 10.0809 | 10.1024 | 10.1264 | 10.153 | 10.182 | 10.2136 | 10.2478 | 10.2844 | 10.3236 | 10.3653 | 10.4096 | 10.4564 | 10.5057 | 10.5575 | 10.6118 | 10.6687 | 10.7282 | 10.7901 | 10.8546 | 10.9216 | 10.9911 | 11.0631 | 11.1377 | 11.2148 | 11.2945 | 11.3767 | 11.4614 | 11.5486 | 11.6383
2R
1V
3 V
4R
5V
6R
7V
Volume refoulé par le bélier=
Durée totale de refoulement dans la cloche :nb d’AR*
Débit refoulé dans la tuyauterie de refoulement en fonction du temps:
(Pour L tuyau de batterie=15m : T=0,1s)
Chart: Débit refoulé en fonction du temps
| 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6
Débit | 230 | 230 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 30: Application des épures aux béliers hydrauliques
30
Pression maximale atteignable par le bélier:
Chart: Q(L/min)
| -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
H(m) | 5.2742 | 5.1499 | 5.0321 | 4.9206 | 4.8155 | 4.7167 | 4.6243 | 4.5383 | 4.4587 | 4.3854 | 4.3185 | 4.258 | 4.2039 | 4.1561 | 4.1147 | 4.0796 | 4.051 | 4.0287 | 4.0127 | 4.0032 | 4 | 3.9968 | 3.9873 | 3.9713 | 3.949 | 3.9204 | 3.8853 | 3.8439 | 3.7961 | 3.742 | 3.6815 | 3.6146 | 3.5413 | 3.4617 | 3.3757 | 3.2833 | 3.1845 | 3.0794 | 2.9679 | 2.8501 | 2.7258 | 2.5952 | 2.4582 | 2.3149 | 2.1652 | 2.0091 | 1.8466 | 1.6778 | 1.5026 | 1.321 | 1.1331 | 0.93878 | 0.73809 | 0.53104 | 0.31761 | 0.097816 | -0.12835
Q (L/min) H(m) | 10 | 10.0013 | 10.0051 | 10.0114 | 10.0202 | 10.0316 | 10.0455 | 10.0619 | 10.0809 | 10.1024 | 10.1264 | 10.153 | 10.182 | 10.2136 | 10.2478 | 10.2844 | 10.3236 | 10.3653 | 10.4096 | 10.4564 | 10.5057 | 10.5575 | 10.6118 | 10.6687 | 10.7282 | 10.7901 | 10.8546 | 10.9216 | 10.9911 | 11.0631 | 11.1377 | 11.2148 | 11.2945 | 11.3767 | 11.4614 | 11.5486 | 11.6383

## Slide 31: Application des épures aux béliers hydrauliques
31
Dépression de fin de coup de bélier:
Chart: Q(L/min)
| -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
H(m) | 5.2742 | 5.1499 | 5.0321 | 4.9206 | 4.8155 | 4.7167 | 4.6243 | 4.5383 | 4.4587 | 4.3854 | 4.3185 | 4.258 | 4.2039 | 4.1561 | 4.1147 | 4.0796 | 4.051 | 4.0287 | 4.0127 | 4.0032 | 4 | 3.9968 | 3.9873 | 3.9713 | 3.949 | 3.9204 | 3.8853 | 3.8439 | 3.7961 | 3.742 | 3.6815 | 3.6146 | 3.5413 | 3.4617 | 3.3757 | 3.2833 | 3.1845 | 3.0794 | 2.9679 | 2.8501 | 2.7258 | 2.5952 | 2.4582 | 2.3149 | 2.1652 | 2.0091 | 1.8466 | 1.6778 | 1.5026 | 1.321 | 1.1331 | 0.93878 | 0.73809 | 0.53104 | 0.31761 | 0.097816 | -0.12835
Q (L/min) H(m) | 10 | 10.0013 | 10.0051 | 10.0114 | 10.0202 | 10.0316 | 10.0455 | 10.0619 | 10.0809 | 10.1024 | 10.1264 | 10.153 | 10.182 | 10.2136 | 10.2478 | 10.2844 | 10.3236 | 10.3653 | 10.4096 | 10.4564 | 10.5057 | 10.5575 | 10.6118 | 10.6687 | 10.7282 | 10.7901 | 10.8546 | 10.9216 | 10.9911 | 11.0631 | 11.1377 | 11.2148 | 11.2945 | 11.3767 | 11.4614 | 11.5486 | 11.6383
Dépression
Dépression minimale pour ouvrir le clapet:
Dépression mini pour avoir réouverture du clapet

## Slide 32: Outil de calcul excel:
Finalité: Arriver vers une « boite noire » qui optimise automatiquement les paramètres du bélier en fonction de la hauteur de batterie, de refoulement, du débit disponible…
Variables d’entrée: Débit disponible en amont, charge amont, hauteur de refoulement souhaitée
Variables à optimiser: Débit refoulé, rendement
Principaux paramètres d’installation variables: Longueur de la conduite de batterie, course et poids du clapet.

## Slide 33: Outil de calcul excel:
Points délicats:
Nombre de périodes de refoulement variables
Chart: Q(L/min)
| -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
H(m) | 5.2742 | 5.1499 | 5.0321 | 4.9206 | 4.8155 | 4.7167 | 4.6243 | 4.5383 | 4.4587 | 4.3854 | 4.3185 | 4.258 | 4.2039 | 4.1561 | 4.1147 | 4.0796 | 4.051 | 4.0287 | 4.0127 | 4.0032 | 4 | 3.9968 | 3.9873 | 3.9713 | 3.949 | 3.9204 | 3.8853 | 3.8439 | 3.7961 | 3.742 | 3.6815 | 3.6146 | 3.5413 | 3.4617 | 3.3757 | 3.2833 | 3.1845 | 3.0794 | 2.9679 | 2.8501 | 2.7258 | 2.5952 | 2.4582 | 2.3149 | 2.1652 | 2.0091 | 1.8466 | 1.6778 | 1.5026 | 1.321 | 1.1331 | 0.93878 | 0.73809 | 0.53104 | 0.31761 | 0.097816 | -0.12835
Q (L/min) H(m) | 10 | 10.0013 | 10.0051 | 10.0114 | 10.0202 | 10.0316 | 10.0455 | 10.0619 | 10.0809 | 10.1024 | 10.1264 | 10.153 | 10.182 | 10.2136 | 10.2478 | 10.2844 | 10.3236 | 10.3653 | 10.4096 | 10.4564 | 10.5057 | 10.5575 | 10.6118 | 10.6687 | 10.7282 | 10.7901 | 10.8546 | 10.9216 | 10.9911 | 11.0631 | 11.1377 | 11.2148 | 11.2945 | 11.3767 | 11.4614 | 11.5486 | 11.6383
Chart: Q(L/min)
| -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
H(m) | 5.2742 | 5.1499 | 5.0321 | 4.9206 | 4.8155 | 4.7167 | 4.6243 | 4.5383 | 4.4587 | 4.3854 | 4.3185 | 4.258 | 4.2039 | 4.1561 | 4.1147 | 4.0796 | 4.051 | 4.0287 | 4.0127 | 4.0032 | 4 | 3.9968 | 3.9873 | 3.9713 | 3.949 | 3.9204 | 3.8853 | 3.8439 | 3.7961 | 3.742 | 3.6815 | 3.6146 | 3.5413 | 3.4617 | 3.3757 | 3.2833 | 3.1845 | 3.0794 | 2.9679 | 2.8501 | 2.7258 | 2.5952 | 2.4582 | 2.3149 | 2.1652 | 2.0091 | 1.8466 | 1.6778 | 1.5026 | 1.321 | 1.1331 | 0.93878 | 0.73809 | 0.53104 | 0.31761 | 0.097816 | -0.12835
Q (L/min) H(m) | 10 | 10.0013 | 10.0051 | 10.0114 | 10.0202 | 10.0316 | 10.0455 | 10.0619 | 10.0809 | 10.1024 | 10.1264 | 10.153 | 10.182 | 10.2136 | 10.2478 | 10.2844 | 10.3236 | 10.3653 | 10.4096 | 10.4564 | 10.5057 | 10.5575 | 10.6118 | 10.6687 | 10.7282 | 10.7901 | 10.8546 | 10.9216 | 10.9911 | 11.0631 | 11.1377 | 11.2148 | 11.2945 | 11.3767 | 11.4614 | 11.5486 | 11.6383

## Slide 34: Outil de calcul excel:
Points délicats:
L’épure peut se terminer de deux façons différentes:
Chart: Q(L/min)
| -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
H(m) | 5.2742 | 5.1499 | 5.0321 | 4.9206 | 4.8155 | 4.7167 | 4.6243 | 4.5383 | 4.4587 | 4.3854 | 4.3185 | 4.258 | 4.2039 | 4.1561 | 4.1147 | 4.0796 | 4.051 | 4.0287 | 4.0127 | 4.0032 | 4 | 3.9968 | 3.9873 | 3.9713 | 3.949 | 3.9204 | 3.8853 | 3.8439 | 3.7961 | 3.742 | 3.6815 | 3.6146 | 3.5413 | 3.4617 | 3.3757 | 3.2833 | 3.1845 | 3.0794 | 2.9679 | 2.8501 | 2.7258 | 2.5952 | 2.4582 | 2.3149 | 2.1652 | 2.0091 | 1.8466 | 1.6778 | 1.5026 | 1.321 | 1.1331 | 0.93878 | 0.73809 | 0.53104 | 0.31761 | 0.097816 | -0.12835
Q (L/min) H(m) | 10 | 10.0013 | 10.0051 | 10.0114 | 10.0202 | 10.0316 | 10.0455 | 10.0619 | 10.0809 | 10.1024 | 10.1264 | 10.153 | 10.182 | 10.2136 | 10.2478 | 10.2844 | 10.3236 | 10.3653 | 10.4096 | 10.4564 | 10.5057 | 10.5575 | 10.6118 | 10.6687 | 10.7282 | 10.7901 | 10.8546 | 10.9216 | 10.9911 | 11.0631 | 11.1377 | 11.2148 | 11.2945 | 11.3767 | 11.4614 | 11.5486 | 11.6383
5 V

## Slide 35: Outil de calcul excel:
Points délicats:
La perte de charge du clapet en fonction de la course:
-> Modélisation avec StarCCM+
-> Formule de perte de charge pour une soupape à siège plat, page 345 Idel'Cik :
Pb: Compte tenu de la faible course du clapet, le domaine de validité de la formule n’est pas respecté.

## Slide 36: Prototype:
But:
Montrer qu’il est possible de réaliser un bélier hydraulique qui fonctionne avec des pièces standards du commerce. Le coût d’un bélier traditionnel avoisine les 2000 euros.
Comparer les résultats expérimentaux et les résultats théoriques du programme excel pour conclure sur la pertinence du choix des épures de Bergeron.

## Slide 37: Prototype:
Plan d’ensemble:

## Slide 38: Prototype:
Plan détaillé:

## Slide 39: Prototype:
Usinage spécifique du clapet:

## Slide 40: Prototype:
Caractéristiques du prototype en bref:
Diamètre interne batterie: | 38 | mm
Longueur batterie: | 16,5 | m
Hauteur de chute: | 2,14 | m
Hauteur refoulement: | 8,5 | m
Moyens de mesure:
-1 manomètre branché en amont du clapet de choc
-1 manomètre branché sur le refoulement
-Bac de 45L pour mesure du débit de fuite clapet de choc
-Bac de 32L pour mesure du débit de refoulement